| Nummer systeem | BWL 2006.07.V2 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem |
| Diercategorie | Gespeende biggen |
| Systeembeschrijving van | Maart 2016 |
| Vervangt | BWL 2006.07.V1 van juni 2015 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op beperken van putemissie door opvang van mest in water in combinatie met een regelmatige mestafvoer (na afloop van elke ronde). |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, of; gedeeltelijk roostervloer met een dichte bolle vloer met zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, het roosteroppervlak aan de voorzijde van de bolle vloer is daarbij kleiner dan het roosteroppervlak aan de achterzijde van de bolle vloer, of volledig roostervloer |  |  |
| 2a | Mestkanaal | voorzien van metalen of kunststof roosters |  |  |
| 2b |  | de diepte van het mestkanaal moet zodanig zijn dat de inhoud voldoende is om deze met een vloeistofniveau van 12 tot 15 cm aan het begin van de ronde samen met de geproduceerde mest van één ronde op te kunnen slaan |  |  |
| 2c |  | 1 schuine wand mag worden aangebracht |  |  |
| 2d |  | bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer of onder de voorzijde van het hok zijn aangebracht |  |  |
| 2e |  | helling t.o.v. putvloer minimaal 45° |  |  |
| 2f |  | uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ |  |  |
| 3a | Aflaat mestkanalen | in elk mestkanaal tenminste één afvoeropening met een diameter van 200 mm |  |  |
| 3b |  | afvoersysteem voor aflaat mestkanaal, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem of hoofdstuk andere mestafvoersystemen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 4 | Voersysteem | plaatsing boven de dichte vloer indien sprake is van een gedeeltelijk roostervloer, bij toepassing van een dichte bolle vloer moet het voersysteem aan de voorzijde van het hok boven het mestkanaal en / of dichte vloer zijn aangebracht |  |  |
| 5a | Watervulsysteem | vlottersysteem of waterdoseercomputer |  |  |
| 5b |  | vlottersysteem: bij toepassing van All In – All Out per afdeling, naar elke afdeling voorzien van een: geijkte waterpulsmeter in de wateraanvoerleiding; aansluiting voor de hogedrukreiniger na de watermeter; aftap naar het mestkanaal voorzien van kunststof vlotter met een doorlaatcapaciteit van circa 2 à 3 liter per minuut; boven de vlotter een voorziening, gemaakt van niet mest aanhechtend materiaal, ter voorkoming van ophoping van mest op de vlotter; tevens mag geen mest op deze voorziening blijven liggen. Bij meerdere mestkanalen per afdeling en geen All In – All Out per afdeling moet per mestkana(a)l(en) per rij hokken een geijkte waterpulsmeter worden gemonteerd. |  |  |
| 5c |  | waterdoseercomputer: centraal opgestelde geijkte waterpulsmeter aangesloten op een waterdoseercomputer; na waterpulsmeter wateraanvoerleiding naar de afdelingen; per mestkanaal aftakking van de wateraanvoerleiding aftakking achtereenvolgens voorzien van een afsluiter (aangestuurd door de waterdoseercomputer), aansluiting voor de hogedrukreiniger en een aftap naar het mestkanaal voorzien van een sensor of niveauschakelaar. Bij de aanwezigheid van meerdere mestkanalen per afdeling en de toepassing van All In – All Out per afdeling kan per afdeling worden volstaan met één aansluiting voor de hogedrukreiniger. |  |  |
| 5d |  | instelling vloeistofniveau minimaal 120 mm en maximaal 150 mm boven de putvloer |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Aflaat mestkanaal | na afloop van elke productieronde, maar voor het reinigen van de afdeling |  |  |
| b1 | Watervulsysteem | na aflaten van de mest uit het mestkanaal moet dit kanaal volautomatisch met water worden gevuld tot het vereiste vloeistofniveau |  |  |
| b2 |  | het water in het mestkanaal bestaat uit reinigingswater, eventueel aangevuld met schoon water |  |  |
| b3 |  | vloeistofniveau minimaal 120 en maximaal 150 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van elke nieuwe productieronde |  |  |
| c | Reiniging schuine wand in het mestkanaal (indien aanwezig) | na afloop van elke productieronde |  |  |
| d | Registratie | ten behoeve van een controle op het watervulsysteem en het aflaten van de mest moeten de volgende gegevens worden geregistreerd: oplegdata van de gespeende biggen per afdeling; afleverdata van de gespeende biggen per afdeling; tijdstip aflaten mest per afdeling; totaal waterverbruik (inclusief reinigingswater) per afdeling van deze gegevens moet op het bedrijf een overzicht van de huidige en vorige productieronde aanwezig zijn |  |  |
| Emissiefactor | 0,15 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Rapport 95-1005 van IMAG (www.wageningenur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Tijdens een productieronde is het niet toegestaan om de mest uit het mestkanaal af te laten en vervolgens dit kanaal weer te vullen met water.

Voor het registreren van deze gegevens kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de registratiemogelijkheid van de waterdoseercomputer of van een logboek. Met behulp van deze gegevens, in samenhang met de inhoud van de mestkanalen bij het vereiste vloeistofniveau, is na te gaan of voldoende water is gebruikt voor het vullen van de mestkanalen. De inhoud van de mestkanalen behoeft daarbij éénmalig te worden vastgesteld. Het gaat hier om de inhoud bij een vloeistofniveau binnen de range van 120 mm – 150 mm boven de putvloer. Deze is afhankelijk van de maatvoering van het mestkanaal, eventueel met een schuine wand, in de betreffende praktijksituatie.