| Nummer systeem | BWL 2006.09.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met roosters anders dan metalen driekant en schuine putwanden in het mestkanaal |
| Diercategorie | Guste en dragende zeugen |
| Systeembeschrijving van | September 2013 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2006.09 van oktober 2006 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Hokindeling | groepshuisvesting in één van de volgende vormen: voer(lig)boxen met uitloop - voersysteem in combinatie met ligplaatsen |  |  |
| 2 | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer |  |  |
| 3a | Mestkanaal | voorzien van roosters anders dan metalen driekant |  |  |
| 3b |  | één of meerdere schuine wanden moeten worden aangebracht |  |  |
| 3c |  | bij aanwezigheid één schuine wand moet deze tegen de dichte vloer zijn aangebracht |  |  |
| 3d |  | helling t.o.v. putvloer minimaal 45° bij schuine wand tegen dichte vloer |  |  |
| 3e |  | helling overige schuine wanden minimaal 60° t.o.v. de putvloer |  |  |
| 3f |  | uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ |  |  |
| 3g |  | geen open verbinding met andere kanalen |  |  |
| 3h |  | hoogte mestniveau is gerelateerd aan het emitterend oppervlak |  |  |
| 4 | Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,55 m² per dierplaats |  |  |
| 5a | Waarborg emitterend oppervlak | overloop verplicht aanbrengen |  |  |
| 5b |  | uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| 6a | Aflaat mestkanaal | diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm, bij mestpannen minimaal 110 mm |  |  |
| 6b |  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
| 6c |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 7 | Voersysteem | is gekoppeld aan de huisvestingsvorm: bij boxen met uitloop een trog aan de voorzijde van de boxen - bij de andere vormen zeugenvoerstation(s) of een ander voersysteem |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal | minimaal éénmaal per twee weken en, indien van toepassing, bij het bereiken van het maximaal toegestane emitterend oppervlak |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |
| b | Overloop | is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren |  |  |
| c | Reiniging schuine wanden in het mestkanaal | na afloop van elke productieronde |  |  |
| Emissiefactor | 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Rapportage Opdrachtgever, nummer 13.9082.1000, van ASG (www.pv.wur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |