| SHEDS ..RIJEN, ... NERTSEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| DAGONTMESTING MET AFVOER NAAR EEN GESLOTEN OPSLAG GROEN LABEL BB 94.02.013 |
| versie: 25-03-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het verkleinen van het emitterend mestoppervlak. Mest en urine worden opgevangen in mestgoten en tweemaal per dag afgevoerd naar een gesloten mestopslag. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Shed/kooiuitvoering | geen nadere eisen |  |  |
| Aantal kooien | richtlijn 2,5 - 4 kooien per moederdier* (3 kooien per meter) |  |  |
| Uitvoering mestgoot | op een verhoging of in de vloer |  |  |
|  | rond profiel |  |  |
|  | breedte 300 mm bij verhoogde opstelling, 400 mm bij mestgoot in de vloer |  |  |
|  | r.v.s. of kunststof (glad corrosiebestendig en niet hechtend) |  |  |
| Mestafvoer uit de goten | middels een automatisch systeem met een schuif, voorzien van een besturingssysteem dat het tijdstip van schuiven registreert |  |  |
| Mestopslag | gesloten |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Schuiffrequentie | tweemaal per dag |  |  |
| Registratiesysteem | continue registratie van de schuiffrequentie waarbij een overzicht van de afgelopen zeven dagen opvraagbaar is |  |  |
| Emissiefactor |
| 0,25 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

* 	Dit is geen uitvoeringseis van het Groen Label maar een eis aan de bezetting om de emissiefactor te waarborgen. Bij hogere of lagere bezetting is de emissiefactor niet te garanderen en kan hoger of lager zijn. Deze bezettingsnorm is afgestemd met het ‘Plan van Aanpak Nertsenhouderij’ waarin de sector zich tot taak stelt in fasen toe te werken naar een welzijnsvriendelijke huisvesting.

De genoemde kooien zijn voor het ouderdier en de jongen. Per fokteef zijn tot maximaal tot 4 kooien noodzakelijk (mondelinge mededeling W. Verhagen, Nederlandse vereniging van fokkers van edelpelsdieren (NEF), bijeenkomst Platform HAM-pluimveehouderij, 15 januari 1998).