| Nummer systeem | BWL 2001.10.V2 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun |
| Diercategorie | Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen |
| Systeembeschrijving van | Oktober 2012 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2001.10 (E 2.9) van januari 2001 en BWL 2001.10.V1 van juni 2010 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen van de mest in de mestopslag onder de roostervloer. Droging vindt plaats door met behulp van buizen lucht over de mest te blazen. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden. |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Huisvestingsvorm | grondhuisvesting (dieren kunnen zich vrij bewegen tussen de beun met roosters en de strooiselvloer) |  |  |
| 2a | Vloeruitvoering | maximaal 2/3 deel van het leefoppervlak is uitgevoerd als roostervloer |  |  |
| 2b |  | minimaal 1/3 deel van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer |  |  |
| 3 | Voer en drinkwater / zitstokken | voorzieningen aangebracht boven de roostervloer |  |  |
| 4 | Mestopslagruimte | aanwezig onder de roostervloer |  |  |
| 5a | Beluchting | mestbeluchting aanwezig, via buizen wordt lucht over het mestoppervlak geblazen waarbij het gehele mestoppervlak in contact met lucht wordt gebracht |  |  |
| 5b |  | aanvoer lucht naar de mestopslag via buizen onder de roostervloer |  |  |
| 5c |  | - buizen zijn evenwijdig aan de legnesten bevestigd, of - buizen zijn dwars op de legnesten bevestigd |  |  |
| 5d |  | beluchting evenwijdig aan de legnesten: - tussen legnest en strooiselvloer tenminste twee buizen (bij voorkeur aangebracht onder de voerlijnen) beluchting dwars op de legnesten: de maximale afstand tussen de buizen is 3 meter de buis blaast 2 zijden op zodat de luchtafstand maximaal 1,5 meter is. |  |  |
| 5e |  | afstand tussen rand strooiselvloer en eerste buis maximaal 500 mm |  |  |
| 5f |  | buizen zijn verticaal beweegbaar opgehangen |  |  |
| 6 | Registratie-apparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: temperatuurmeter voor het meten van de temperatuur van de beluchtingslucht, meten in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting; apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten aan het begin van de beluchtingsbuizen onder de roostervloer. |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Leefoppervlak | minimaal 1.111 cm² per dier bij opzet (9 dieren per m²) |  |  |
| b | Beluchtings-capaciteit | minimaal 1,2 m³ per dier per uur |  |  |
| c | Temperatuur drooglucht | minimaal 20 °C |  |  |
| d | Niveau beluchtingsbuizen | buizen hangen circa 200 mm boven het mestoppervlak |  |  |
| e | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: de temperatuur van beluchtingslucht; het aan staan van de beluchting; de capaciteit van de beluchting van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| Emissiefactor | 0,125 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | PP-uitgave no. 81 van ASG (www.pv.wur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |