| Nummer systeem | BWL 2004.09.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Volièrehuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal éénmaal per week afdraaien |
| Diercategorie | Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen |
| Systeembeschrijving van | Juni 2010 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2004.09 (E 2.11.1) van 15 april 2004 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het opvangen van de mest op mestbanden onder de rooster en het frequent afvoeren van de mest uit de stal. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden. |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Huisvestingsvorm | alternatieve huisvesting (dieren kunnen zich vrij in de stal bewegen) |  |  |
| 2a | Vloeruitvoering | minimaal 50 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als etages met roostervloer |  |  |
| 2b |  | minimaal 1/3 deel van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer |  |  |
| 3 | Voer en drinkwater | voorzieningen aangebracht boven de roostervloer |  |  |
| 4 | Mestopvang-voorziening | mestbanden onder de roosters |  |  |
| 5 | Registratie-apparatuur | apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden dient aanwezig te zijn |  |  |
| 6 | Mestopslag | kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige mestopslag |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Leefoppervlak | minimaal 1.111 cm² per dier bij opzet (9 dieren per m²) |  |  |
| b | Afdraaifrequentie mestbanden | minimaal éénmaal per week afdraaien van de mest naar een afgedekte container voor kortdurende opslag of andere vorm van opslag; bij nadroging van de mest in een nageschakelde techniek moeten de mestbanden minimaal tweemaal per week worden afgedraaid |  |  |
| c | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het afdraaien van de mestbanden moet de afdraaifrequentie van de mestbanden automatisch worden geregistreerd; van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| Emissiefactor | 0,090 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Diverse meetrapporten (www.stalemissies.nl en www.pv.wur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,090 kg ammoniak per dierplaats per jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf (afvoer van de mest van de banden direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen). Bij langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt bovenop deze emissiefactor nog een toeslag (Rav-categorie E6).