| STAL .., .. LEGKIPPEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| SCHARRELSTAL IN TWEE VERDIEPINGEN MET MESTBANDEN ONDER DE ROOSTERS BWL 2004.11 |
| versie: 02-11-04 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op regelmatige verwijdering van de mest onder de roosters (door het afdraaien van de mestbanden) en droging van het strooisel in de strooiselruimte van de bovenste verdieping door de warmte van de onderste verdieping. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Huisvestingsvorm | grondhuisvesting |  |  |
| Stallengte binnenwerks | variabel |  |  |
| Stalbreedte binnenwerks | variabel |  |  |
| Voerruimten e.d. | variabel |  |  |
| Aantal verdiepingen | twee of meer |  |  |
| Verdiepingsvloer | de vloer tussen de verdiepingen moet een maximale warmtegeleiding hebben en moet voldoen aan de bouwkundige eisen |  |  |
| Oppervlak legnesten* | variabel |  |  |
| Leefoppervlak | variabel |  |  |
| Aantal dieren | variabel |  |  |
| Bezetting | maximaal 9 dieren per m² leefoppervlak (per verdieping) |  |  |
| Strooiseloppervlak | minimaal 1/3 deel van het leefoppervlak is vloeroppervlak bedekt met strooisel (geldt per verdieping) |  |  |
| Roosteroppervlakte | minimaal 50% tot maximaal 2/3 van het leefoppervlak (geldt per verdieping), roosteroppervlak is verhoogd uitgevoerd (beun) |  |  |
| Overgang strooisel en rooster | het hoogteverschil op de overgang tussen strooiselvloer en roostervloer is maximaal 500 mm |  |  |
| Mestbanden | aangebracht onder de roosters, omvatten het gehele roosteroppervlak |  |  |
| Bandbeluchting | niet verplicht, mag worden toegepast |  |  |
| Registratieapparatuur | voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden moet registratieapparatuur anwezig te zijn |  |  |
| Situering zitstokken | aanwezig boven de roostervloer |  |  |
| Situering voer- en drinkwaterlijn | boven de roostervloer, bij voorkeur verhoogd |  |  |
| Drinksysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Mestopslag | kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige mestopslag* |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Afdraaifrequentie mestbanden | minimaal tweemaal per week afdraaien van de mest naar een container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van opslag |  |  |
| Registratie | het tijdstip van afdraaien van de mestbanden dient te worden geregistreerd, tijdens de controle moet een uitdraai van de voorafgaande twee maanden opvraagbaar zijn |  |  |
| Emissiefactor (3) |
| 0,068 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

Literatuur

1)	Anonymus, 2004, Scharrelstal in twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters (tweemaal per week afdraaien); bezetting: 9 dieren/m², voor legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, Infomil, Den Haag, Rav-nummer E 2.12.1, BWL 2004.11.

2)	Anonymus, 1999, Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen, De raad van de Europese Unie, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, L203, blz. 53 t/m 57, 3 augustus 1999.

3)	Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

# Footnotes

* 	In Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 203, d.d. 3 augustus 1999, heeft de Raad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen vastgesteld (Richtlijn 1999/74/EG van de raad van 19 juli 1999). In deze richtlijn is opgenomen dat nestoppervlakten niet tot de bruikbare oppervlakte gerekend wordt. Onder “bruikbare oppervlakte” wordt verstaan een tenminste 30 cm breed oppervlak met een helling van ten hoogste 14% met daarboven een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte (2).

*	Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor hoogte van de ammoniakemissie van het bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,068 kg ammoniak per dierplaats per jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf. Bij langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt boven op deze emissiefactor nog een toeslag (3).