| STAL .., … LEGKIPPEN NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| GRONDHUISVESTING MET FREQUENTE MEST- EN STROOISELVERWIJDERING BWL 2004.12 |
| versie: 02-11-04 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op regelmatige verwijdering van de mest onder de roosters. Daarnaast vindt een regelmatige verwijdering van strooisel plaats waarbij tegelijkertijd een nieuwe laag strooisel wordt aangebracht. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Huisvestingsvorm | grondhuisvesting |  |  |
| Stallengte binnenwerks | variabel |  |  |
| Stalbreedte binnenwerks | variabel |  |  |
| Voerruimten e.d. | variabel |  |  |
| Oppervlak legnesten* | variabel |  |  |
| Leefoppervlak | variabel |  |  |
| Aantal dieren | variabel |  |  |
| Bezetting | legkippen: maximaal 9 dieren per m² leefoppervlak (groot-)ouderdieren van legrassen: maximaal 8 dieren per m² dierruimte (inclusief hanen) |  |  |
| Roosteroppervlak | maximaal 2/3 deel van het leefoppervlak, roosteroppervlak is verhoogd uitgevoerd (beun) |  |  |
| Strooiseloppervlak | minimaal 1/3 deel van het leefoppervlak is grondoppervlak bedekt met strooisel |  |  |
| Mestafvoer | vijzelsysteem, bestrijkt het gehele leefoppervlak tijdens de heen- en teruggaande beweging |  |  |
|  | montage vijzel dwars op de lengterichting van de stal |  |  |
|  | verwijdering strooisel uit de scharrelruimte en de mest onder de roosters bij heengaande beweging van de vijzel |  |  |
|  | mest en strooisel worden door vijzel afgevoerd naar het midden van de stal |  |  |
|  | door vijzel verwijderde strooisel en mest valt op mestband, via mestband afvoer mest en strooisel uit de stal |  |  |
|  | aanbrengen nieuwe laag strooisel in de scharrelruimte bij teruggaande beweging van de vijzel |  |  |
| Registratieapparatuur | het besturingssysteem van de vijzel is voorzien van registratieapparatuur voor het registreren van de momenten waarop mest uit de stal is verwijderd |  |  |
| Situering zitstokken | aanwezig boven de roostervloer |  |  |
| Situering voer- en drinkwaterlijn | boven de roostervloer |  |  |
| Drinksysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Mestopslag | kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige mestopslag* |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Afvoerfrequentie mest en strooisel | minimaal eenmaal per week moeten mest en strooisel uit de stal worden verwijderd, afvoer van mest en strooisel naar een container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van opslag |  |  |
| Aanvoerfrequentie strooisel | direct na elke verwijdering van mest en strooisel moet het vijzelsysteem nieuw strooisel aanbrengen in de scharrelruimte |  |  |
| Registratie | het tijdstip van mestafvoer dient te worden geregistreerd, tijdens de controle moet een uitdraai van de voorafgaande drie maanden opvraagbaar zijn |  |  |
| Emissiefactor (3) |
| 0,106 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

## Literatuur

- Anonymus, 2004, Scharrelhuisvesting met frequente mest- en strooiselverwijdering voor legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, Infomil, Den Haag, RAV-nummer E 2.12.2, BWL 2004.12.

- Anonymus, 1999, Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen, De raad van de Europese Unie, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, L203, blz. 53 t/m 57, 3 augustus 1999.

- Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

# Footnotes

* 	In Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 203, d.d. 3 augustus 1999, heeft de Raad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen vastgesteld (Richtlijn 1999/74/EG van de raad van 19 juli 1999). In deze richtlijn is opgenomen dat nestoppervlakten niet tot de bruikbare oppervlakte gerekend wordt. Onder “bruikbare oppervlakte” wordt verstaan een tenminste 30 cm breed oppervlak met een helling van ten hoogste 14% met daarboven een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte (2).

*	Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor hoogte van de ammoniakemissie van het bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,106 kg ammoniak per dierplaats per jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf. Bij langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt boven op deze emissiefactor nog een toeslag (3).