| STAL .., … VLEESKUIKENOUDERDIEREN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| GRONDHUISVESTING MET MESTBELUCHTING VIA VERTICALE SLANGEN IN DE MEST BWL 2004.14 |
| versie: 22-09-2005 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het drogen van de mest in de mestopslag onder de roostervloer. Droging vindt plaats door met behulp van buizen lucht over / door de mest te blazen. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Huisvestingsvorm | grondhuisvesting |  |  |
| Stallengte binnenwerks | variabel |  |  |
| Stalbreedte binnenwerks | variabel |  |  |
| Voerruimten e.d. | variabel |  |  |
| Oppervlak legnesten* | variabel |  |  |
| Leefoppervlak | variabel |  |  |
| Aantal dieren | variabel |  |  |
| Bezetting | 7 - 8 dieren per m² leefoppervlak (bij aanvang productieronde, is inclusief hanen) |  |  |
| Roosteroppervlak | maximaal 2/3 deel van het leefoppervlak |  |  |
| Strooiseloppervlak | minimaal 1/3 deel van het leefoppervlak is grondoppervlak bedekt met strooisel |  |  |
| Mestopslagruimte | aanwezig onder de roostervloer |  |  |
| Beluchtingssysteem | aanwezig, via verticale slangen die zijn bevestigd aan buizen wordt lucht over/door het mestoppervlak geblazen |  |  |
| Verticale slangen | gemaakt van dikwandig materiaal om indrukken te voorkomen |  |  |
|  | voorzien van openingen om lucht door de mest te blazen |  |  |
|  | aantal slangen, verdeling slagen en grootte openingen in de slangen volgens opgave ontwerper / leverancier |  |  |
| Ventilatie | lucht die door de mest is geblazen wordt afgezogen via het luchtafvoerkanaal onder de legnesten |  |  |
| Slangensysteem / warmtewisselaar | opwarming van beluchtingslucht (is 100 procent buitenlucht) moet gebeuren in slangen in de nok van de stal of een warmtewisselaar |  |  |
| Registratieapparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: thermometers met afleesmogelijkheid en registratiemogelijkheid voor het meten van de temperatuur van stallucht, beluchtingslucht,en mest onder de roosters, plaats van meten van de temperatuur van de beluchtingslucht ligt in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting; hygrometers met afleesmogelijkheid en registratiemogelijkheid voor het meten van de Relatieve Luchtvochtigheid van stallucht, beluchtingslucht,en mest onder de roosters; apparatuur voor controle op aanstaand van de beluchting, bijvoorbeeld een bedrijfsurenteller op de ventilator in de luchtmengkast, kWh-meter, toerenteller of meetventilator |  |  |
| Situering drinkwaterlijn | boven de roostervloer |  |  |
| Drinksysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Ventilatiecapaciteit | de minimum ventilatiecapaciteit voor de stal is gelijk aan de afgezogen hoeveelheid lucht |  |  |
| Beluchtingscapaciteit | minimaal 1,0 m³ per vleeskuikenouderdier per uur |  |  |
| Aard drooglucht | bestaat voor minimaal 100 procent uit opgewarmde buitenlucht |  |  |
| Temperatuur drooglucht | lager dan de temperatuur van de mest |  |  |
| Aan staan beluchting | beluchting mag alleen aan staan in de periode dat de temperatuur van de drooglucht (buitenlucht) lager is dan de temperatuur van de mest |  |  |
| Registratie luchttemperatuur, Relatieve Luchtvochtigheid en aanstaan beluchting | de temperatuur en de Relatieve Luchtvochtigheid van de lucht in de beluchtingsbuizen, de stallucht en de mest dient continue automatisch te worden geregistreerd, tijdens een controle moeten de gegevens van de 7 voorafgaande dagen opvraagbaar zijn; tevens dient tijdens een controle het aanstaan van de beluchting over de afgelopen periode te kunnen worden aangetoond |  |  |
| IJking meetapparatuur | minimaal eenmaal per twee jaar |  |  |
| Emissiefactor (3) |
| 0,435 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

## Literatuur

- Anonymus, 2004, Grondhuisvesting met mestbeluchting met verticale slangen in de mest voor vleeskuikenouderdieren, Infomil, Den Haag, RAV-nummer E 4.4.2, BWL 2004.14.

- Anonymus, 2003, Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003, Productschap Pluimvee en Eieren, Zoetermeer.

- Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

# Footnotes

* 	Volgens de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 moet per dier een vloeroppervlakte van tenminste 1.300 cm² beschikbaar zijn. De vloeroppervlakte is in de verordening gedefinieerd als de vrij beschikbare ruimte voor de dieren (bodem van de ruimte plus eventuele plateaus). Legnesten bevinden zich in de vrij beschikbare ruimte waardoor het oppervlak van de legnesten meetelt als leefoppervlak. Het oppervlak van de legnesten mag volgens de verordening niet worden meegeteld als de dieren zich vrijelijk kunnen bewegen op of onder de legnesten (2).