| Nummer systeem | BWL 2007.09.V2 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Droogtunnel met geperforeerde platen |
| Categorie | Nageschakelde technieken voor de diercategorie kippen; additioneel aan stalsystemen genoemd in Rav, bijlage 1, eindnoot 7 |
| Systeembeschrijving van | Oktober 2011 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2007.09.V1 van februari 2011 |
| Werkingsprincipe | In een gesloten ruimte is een aantal banden met (stalen) geperforeerde platen boven elkaar geplaatst. Het aantal lagen varieert van 2 tot 6. De voorgedroogde mest uit de stal wordt op de bovenste mestband verdeeld. Aan het eind van deze band valt de mest op de laag daaronder, waardoor de mest de andere kant op gaat. De (stalen) platen zijn geperforeerd. Door de perforatie en de mest wordt lucht geblazen of getrokken om de mest te drogen. De lucht wordt aangezogen uit de stal. Als de mest droog is wordt ze afgevoerd naar een opslag. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren van diercategorie, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Platen | (Stalen) platen voorzien van perforaties. De banden moeten minimaal een luchtdoorlatend oppervlak hebben van 35% |  |  |
| 2 | Oppervlak | Het oppervlak aan banden (bij een laagdikte van 10 cm) minimaal: - 1,0 m² per 630 opfokhennen; - 1,0 m² per 420 leghennen. |  |  |
| 3a | Drooglucht | Het systeem moet zo zijn uitgevoerd dat alle drooglucht door de mest gaat. De hoeveelheid lucht is minimaal: - 0,15 m³/uur/opfokhen; - 0,20 m³/uur/leghen. |  |  |
| 3b |  | De minimaal geïnstalleerde capaciteit voor het beluchten is 2 m³/dier/uur |  |  |
| 3c |  | De toegepaste ventilatoren moeten een minimale tegendruk kunnen overwinnen van 100 Pascal |  |  |
| 4 | Registratie-apparatuur | De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: - apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); - apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten in de aanvoer naar de droogtunnel met een meetwaaier |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| A | Met voordrogen van de mest in de stal |
| a | Mest | De ingaande mest moet minimaal een drogestofgehalte hebben van 55%. |  |  |
| b | Controle ds% | Iedere 3 maanden dient een bepaling uitgevoerd te worden van het ds% van de mest die de droogtunnel ingaat. Als deze minder dan 55% bedraagt, dient binnen 3 maanden een nieuwe monstername plaats te vinden. |  |  |
| B | Zonder voordrogen van de mest in de stal |
| a | Mest | De mest moet binnen 24 uur na productie door de hen, uit de stal naar de droogtunnel zijn afgevoerd. |  |  |
| b | Registratie | Ten behoeve van de controle op bovenstaande dient apparatuur aanwezig te zijn waarmee dit kan worden aangetoond (bijvoorbeeld urenteller op de aandrijfmotoren van de mestbanden in de stal of een pulsteller op de omkeerrol). |  |  |
|  | Algemeen |
| a | Mest | De mest dient binnen 72 uur nadrogen een drogestofgehalte te bereiken van minimaal 80%. |  |  |
| b | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: het aan staan van de beluchting; de capaciteit van de beluchting. Van de geregistreerde waarden moet tijdens een controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn. Daarnaast moeten de resultaten van de 3-maandelijkse ds-bepalingen van de huidige en de vorige productieperiode aanwezig zijn. |  |  |
| Emissiefactor | Ammoniak Opfokleghennen: 0,001 kg NH3 per dierplaats per jaar; Leghennen: 0,002 kg NH3 per dierplaats per jaar Fijn stof 55% reductie op stalniveau |
| Verwijzing rapport | Afleiding op basis van vergelijkbaarheid systeem met E 6.4.1 |
| Eindoordeel en opmerkingen |