| Nummer systeem | BWL 2010.21.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roostervloer (perfosysteem) |
| Diercategorie | Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen |
| Systeembeschrijving van | Juni 2010 |
| Vervangt | Beschrijving BB 00.06.088 van 15 juni 2000 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het snel drogen en drooghouden van de mest die op de geperforeerde schijnvloer valt. Door de geperforeerde schijnvloer wordt continu lucht geblazen. Deze geperforeerde vloer is onder het roostergedeelte aangebracht. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden. |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Huisvestingsvorm | grondhuisvesting (dieren kunnen zich vrij bewegen tussen de beun met roosters en de strooiselvloer |  |  |
| 2a | Vloeruitvoering | 65 - 67 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als roostervloer |  |  |
| 2b |  | 33 - 35 % van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer |  |  |
| 3 | Voer en drinkwater | voorzieningen aangebracht boven de roostervloer |  |  |
| 4 | Mestopslagruimte | aanwezig onder de roostervloer |  |  |
| 5a | Geperforeerde schijnvloer | aangebracht onder het gehele roosteroppervlak, eventueel behoudens de laatste 1,0 meter van de keldervloer ter hoogte van de buitenmuur (in verband met het uitmesten) |  |  |
| 5b |  | afstand tussen bovenzijde schijnvloer en onderzijde roostervloer bedraagt minimaal 500 mm |  |  |
| 5c |  | schijnvloer aangebracht op een ondersteunende constructie |  |  |
| 5d |  | het geheel van schijnvloer en ondersteunende constructie moet belastbaar zijn tot 400 kg/m² (gewicht droge mest + veiligheidsmarge) |  |  |
| 5e |  | schijnvloer en ondersteunende constructie is gemaakt van kunststof, hout of metaal, of combinaties daarvan |  |  |
| 5f |  | is opgebouwd uit segmenten, grootte van elk segment is afhankelijk van de methode van ontmesten |  |  |
| 6a | Perforaties in de schijnvloer | perforaties gelijkmatig verdeeld over de vloer |  |  |
| 6b |  | doorsnede perforaties maximaal 5 mm, langs kortste zijde gemeten |  |  |
| 6c |  | minimaal 20% van het totale vloeroppervlak is luchtdoorlatend |  |  |
| 7a | Beluchtingsruimte | aanwezig tussen keldervloer en geperforeerde schijnvloer |  |  |
| 7b |  | hoogte minimaal 100 mm |  |  |
| 8a | Beluchting | minimaal 2 kokers met in elke koker een beluchtingsventilator |  |  |
| 8b |  | beluchtingsventilatoren moeten drukweerstand van minimaal 90 Pa kunnen overwinnen |  |  |
| 8c |  | aansturing beluchtingsventilatoren met een frequentieregelaar |  |  |
| 8d |  | verschillende uitvoerings-mogelijkheden voor positionering kokers met beluchtingsventilator: aan beide uiteinden op de roosters verspreid over de roostervloer aan beide zijden van de legnesten verspreid over de roostervloer in lijn met de legnesten met een centraal luchtkanaal onder de nesten |  |  |
| 9 | Registratie-apparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: apparatuur voor het registreren van het aantal bedrijfsuren van de beluchting (urenteller); apparatuur voor het registreren van het energieverbruik of opgenomen vermogen van de beluchtingsventilatoren (kWh-meter); apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Leefoppervlak | minimaal 1.111 cm² per dier bij opzet (9 dieren per m²) |  |  |
| b | Beluchtings-capaciteit | te installeren debiet is 4,5 m³ per dier per uur bij een tegendruk van 90 Pa |  |  |
| c | Luchtstroming beluchting | de stallucht uit het bovenste deel van de stal wordt via de kokers naar beneden geleid en vervolgens via de beluchtingsruimte onder de geperforeerde schijnvloer en de perforaties in de schijnvloer door het strooiseloppervlak geblazen |  |  |
| d | Dikte strooisellaag op geperforeerde schijnvloer | minimaal 40 mm, aanbrengen voor aanvang van elke productieperiode |  |  |
| e | Afvoer mest | na afloop van elke productieronde |  |  |
| f | Drogestofgehalte | mest onder de roosters minimaal 75 % droge stof op het moment van afvoeren van de mest |  |  |
| g | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: het aantal bedrijfsuren van de beluchting; het energieverbruik of opgenomen vermogen van de beluchtingsventilatoren; de capaciteit van de beluchting van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |
| Emissiefactor | 0,110 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Intern rapport HPL01003.PS van Exlan Consultants B.V. (www.exlan.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |