| Nummer systeem | BWL 2010.37.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van luchtmengsysteem met verticale kokers |
| Diercategorie | (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens |
| Systeembeschrijving van | Oktober 2012 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2010.37 van februari 2011 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen van de mest in de mestopslag onder de roostervloer. Droging vindt plaats door met behulp van verticale aanvoerkokers lucht over de mest te blazen. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden. |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Huisvestingsvorm | grondhuisvesting (dieren kunnen zich vrij bewegen tussen de beun met roosters en de strooiselvloer) |  |  |
| 1b |  | de legnesten kunnen aan één zijde van het rooster worden geplaatst of midden op het rooster. Bij een enkele rij legnesten dient de rij legnesten tegen de buitenmuur van de stal te worden gemaakt. Bij dubbele rijen legnesten dienen deze in midden boven de roosters te worden opgesteld. Er aan weerszijden een roostervloer van gelijke breedte aanwezig is. |  |  |
| 2a | Vloeruitvoering | maximaal 2/3 deel van het leefoppervlak is uitgevoerd als roostervloer |  |  |
| 2b |  | minimaal 1/3 deel van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer |  |  |
| 3 | Voer en drinkwater / zitstokken | voorzieningen aangebracht boven de roostervloer. Boven de strooiselvloer mag hooguit een voervoorziening voor de hanen aanwezig zijn. |  |  |
| 4 | Mestopslagruimte | aanwezig onder de roostervloer |  |  |
| 5a | Beluchting | mestbeluchting aanwezig, via verspreid over de beun(en) aangebrachte verticaal geplaatste luchtaanvoerkokers wordt lucht horizontaal 360o verspreid over het mestoppervlak geblazen waarbij het gehele mestoppervlak in contact met lucht wordt gebracht |  |  |
| 5b |  | aanvoer lucht naar de mestopslag via verticale kokers tot onder de roostervloer |  |  |
| 5c |  | de luchtaanvoerkokers worden met een onderlinge afstand van maximaal 10 meter verdeeld over de beun(en) aan weerszijden van de legnesten geplaatst om de lucht gelijkmatig te verdelen over het mestoppervlak. |  |  |
| 5d |  | bij een dichte muur onder de legnesten, dient aan weerszijde van de legnesten op maximaal 10 meter onderlinge afstand luchtaanvoerkokers worden geplaatst |  |  |
| 5e |  | met behulp van een koker / buis wordt de beluchtinglucht aangezogen onder het dak van de stal, afstand tussen de instroomopening van deze aanvoerkoker/buis en de onderzijde van de dakisolatie is maximaal 1000 mm. |  |  |
| 5f |  | het roosteroppervlak bedraagt maximaal 150 m² per koker. Bij toepassing van een minibeun (roosters 2 1,20 meter) geldt een eis van 150 m² vloeroppervlak per koker. |  |  |
| 6 | Registratie-apparatuur | de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: temperatuurmeter voor het meten van de temperatuur van de beluchtinglucht, meten in één van de kokers in het midden van de stal; apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de beluchting (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator); apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting, meten in een koker in het midden van de stal met een meetwaaier |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Leefoppervlak | minimaal 1300 cm²/dier bij opzet (7,7 dieren per m²). |  |  |
| b | Beluchting-capaciteit | minimaal 2,0 m³ per dier per uur effectief |  |  |
| c | Temperatuur drooglucht | minimaal 20 °C |  |  |
| d | Ruimte spreidplaat onder koker en mestlaag | de ruimte tussen onderkant ventilatiekoker en de mest dient minimaal 5 cm te bedragen voor een gelijkmatige droging van de opgeslagen mest. Daarnaast dient de onderkant van de koker minimaal 10 cm onder de onderzijde van de roostervloer te zijn aangebracht. |  |  |
| e | Mestbeluchting: aanvoer lucht | alle drooglucht moet stallucht zijn aangezogen uit de nok van de stal |  |  |
| f | Registratie | Ten behoeve van een controle op de werking van het droogsysteem moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: de temperatuur van beluchtingslucht; het aan staan van de beluchting; de capaciteit van de beluchting. Van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn. |  |  |
| Emissiefactor | 0,435 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | PP-uitgave no. 18 van ASG (www.pv.wur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Afhankelijke van de breedte van de stal zijn er 1 of meerdere rijen legnesten aanwezig. Elke rij legnesten is aan weerszijden voorzien van een roostervloer.

Indien de eierband voorzien van een afdekplaat ligt tussen de legnest en de roostervloer, dient de eierband bij

het roosteroppervlak mee te worden gerekend.

Voorkomen moet worden dat er koude binnenkomende lucht wordt aangezogen.