| Nummer systeem | BWL 2015.03 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Opfokhuisvesting met verhoogde roostervloer met daarboven oplierbare en/of opklapbare roosters |
| Diercategorie | Opfokhennen en -hanen van legrassen; jonger dan 18 weken |
| Systeembeschrijving van | Juni 2015 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het vergroten van het leefoppervlak door oplierbare en/of opklapbare roosters, waardoor het emitterend oppervlak per hen wordt verlaagd en verbeterde luchtstroming over de mest. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Afscheiding strooiselvloer en mestopslag | de afscheiding tussen strooiselvloer en mestopslag is luchtdoorlatend voor een goede luchtstroming; de mestopslag is niet verdiept uitgevoerd |  |  |
| 2 | Hoogte roostervloer | de hoogte van de roostervloer moet zodanig zijn dat een goede luchtstroming boven de mest onder de roostervloer mogelijk is; de afstand bedraagt ten minste 20 cm |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 3a | Vloeruitvoering | 40- 50% van het leefoppervlak bestaat uit een roostervloer met daaronder mestopslag (beun) |  |  |
| 3b |  | minimaal 20% van het leefoppervlak bestaat uit oplierbare en/of opklapbare roosters boven de roostervloer |  |  |
| 3c |  | minimaal 1/3 deel van het leefoppervlak is uitgevoerd als strooiselvloer |  |  |
| 4 | Voer en drinkwater | voorzieningen aangebracht boven de roostervloer, drinkwatersysteem uitgevoerd als antileksysteem |  |  |
| 5 | Mestopslag | mest wordt gedurende de ronde onder de roostervloer in de stal opgeslagen de mest wordt na elke ronde uit de stal verwijderd |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| 6 | Leefoppervlak | minimaal 625 cm² per dier voor het aantal dieren bij opzet (16 dieren per m²) |  |  |
| Emissiefactor | 0,110 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | meetrapport ILVO-VITO contract 101095 (oktober 2011) |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Footnotes

Voor het begrip leefoppervlakte bij opfokleghennen is geen definitie opgenomen in wet- en regelgeving. In de praktijk geldt dat de volgende onderdelen van de stalinrichting hierbij worden meegerekend: alle aanwezige roosters, aanvliegplateaus tot 40 cm breed en zitstokken (per cm zitstok 30 cm2 oppervlak). Als meerdere zitstokken naast elkaar zijn aangebracht (alsof in een plateau), gelden als maat de buitenste zitstokken en de lengte van het systeem (net als bij roosters).

Bij de opzet worden de dieren veelal in een beperkte ruimte van de stal gehouden. Het leefoppervlak is vooral gericht op het moment vlak voor het afleveren.