| STAL .. , .. OPFOKHENNEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| MESTBANDBATTERIJ MET GEFORCEERDE MESTDROGING (zie ook de toelichting na de tabel) EMISSIE-ARM |
| versie: 08-05-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het snel drogen en frequent afdraaien van de mest |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Huisvestingsvorm | kooihuisvesting |  |  |
| Kooioppervlak | variabel |  |  |
| Bezetting | 250 tot 400 cm² per opfokhen (5) |  |  |
| Vloeruitvoering kooi | roostervloer met daaronder een mestband |  |  |
| Materiaal mestbanden | polypropyleen of trevira doek |  |  |
| Beluchtingsbuizen | onder of tussen de kooien |  |  |
| Lengte beluchtingsbuis (m) (zie ook bijlage 1) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |  |
| Oppervlakte van de doorsnede van de be-luchtingsbuis (cm2)(4) | min. 78 | min. 123 | min. 123 | min.177 | min. 241 | min. 241 |  |  |
| Diameter en plaats beluchtingsopeningen | geen nadere eisen |  |  |
| Warmtewisselaar (als alternatief is waaierbeluchting toegestaan) | draagt zorg voor een minimale droog-luchttemperatuur van 10ºC aan het begin van de droogkanalen |  |  |
| Mestopslag | kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige mestopslag* |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Beluchtingscapaciteit | minimaal 0,2 m³ per opfokhen per uur |  |  |
| Temperatuur drooglucht | minimaal 10 °C |  |  |
| Druk einde luchtkanaal | minimaal 350 Pa (zie ook bijlage 1) |  |  |
| Afdraaifrequentie mestbanden | minimaal éénmaal per week afvoeren van de mest naar een container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van opslag |  |  |
| Drogestofpercentage mest | minimaal 45 procent bij het afdraaien van de mest (dus behaald binnen een week) |  |  |
| Emissiefactor (6) |
| 0,020 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |
| Het overwegen waard is om: - bij de uitvoering van de beluchting rekening te houden met de in bijlage 1 bij dit verslag weergegeven aandachtspunten. |

Toelichting bij de beoordelingstabel

Voor het stalsysteem mestbandbatterij met geforceerde mestdroging voor opfokhennen en –hanen van legrassen is in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) een emissiefactor van 0,020 kg ammoniak per dierplaats per jaar opgenomen (6). Daarbij is aangegeven dat dit huisvestingssysteem voormalig erkend was als Groen Label onder het nummer BB 93.06.008. Per 1 juli 1999 is de Groen-Labelerkenning van dit huisvestingssysteem ingetrokken (2). Dit betekent dat vanaf 1 juli 1999 geen vergunning Wet milieubeheer kan worden afgegeven voor dit huisvestingssysteem als Groen-Labelstal (3). Omdat geen sprake meer is van een Groen-Labelsysteem is de uitvoering van deze stal als andere emissie-arme stal beoordeeld. Voor wat betreft de uitvoeringseisen is aangesloten bij de eisen die op de Groen-Labelstalbeschrijving van dit systeem staan (1).

## Literatuur

- Anonymus, 1993, Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, Stichting Groen Label, Deventer, Nummer BB 93.06.008.

- Anonymus, 1999, Besluit wijziging grenswaarden Groen Label, Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's-Gravenhage, Staatscourant 60, 26 maart 1999.

- Anonymus, 1999, Nieuwsbrief, stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 6 nummer 1

- Weerdhof, A. van de, 1994, Vergelijking van systemen voor het drogen van leghennenmest, Informatie en Kennis Centrum Veehouderij, Afdeling Pluimveehouderij, Beekbergen, publicatie 20-94.

- Voor de oppervlakte cq. bezettingsnormen zie TES-info Pluimveehouderij, februari 1999, jaargang 4, nummer 1.

- Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

Aandachtspunten bij mestbanddroging 	Bijlage 1

Enkele onderdelen van de mestdrooginstallatie, zoals de geperforeerde leiding en het luchtcontact met de mest, vragen bijzondere aandacht.

De geperforeerde leiding

De oppervlakte van de doorsnede van de geperforeerde leiding is afhankelijk van de stallengte (zie tabel 1). Wanneer twee leidingen per mestband worden gebruikt, kan de oppervlakte van de doorsnede van de leiding worden verdubbeld. Een te kleine diameter veroorzaakt meer tegendruk. Dit kan plaatselijk natte mest veroorzaken en tot hoge stroomkosten leiden. Door de verdeelstukken halverwege de lengterichting van de stal te plaatsen kan dit probleem worden opgelost. Wanneer de lucht vanuit twee uiteinden van de batterij wordt ingeblazen, wordt de afstand gehalveerd. Voor een batterij met een lengte van meer dan 60 meter wordt aanbevolen om vanaf twee kanten in te blazen (zie tabel 1).

Tabel 1 Drukverliezen in een geperforeerde leiding

|  | Leidingdiameter (cm) ronde buis |
| --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 |
|  | Oppervlakte van de doorsnede (cm2) (3,24*R2) |
|  | 28 | 50 | 78 | 123 | 177 | 241 |
| Lengte (m) | Drukverlies (%) |
| 30 | 69 | 30 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 40 |  | 55 | 26 | 8 | 3 | 1 |
| 50 |  | 74 | 44 | 18 | 7 | 3 |
| 60 |  |  | 60 | 30 | 14 | 6 |
| 70 |  |  | 73 | 42 | 21 | 10 |
| 80 |  |  | 82 | 54 | 30 | 15 |

Vernauwingen in het traject voor de geperforeerde leiding veroorzaken eveneens drukverliezen. De oppervlakte van de diameter van het verdeelstuk dient even groot te zijn als de totale oppervlakte van de doorsnedes van de geperforeerde leidingen.

Luchtcontact met de mest

Het meest belangrijke bij mestdroging is het contact mest/lucht. De druk aan het einde van de geperforeerde leiding dient minstens 300 à 350 Pa. te zijn. Voor een goede droging is het van belang dat de mest gelijkmatig over de mestband verdeeld ligt. Ook de blaasrichting is van belang. Om de mest over de gehele mestband te bereiken dient de lucht horizontaal over de mest te worden geblazen. Als de lucht onder een te grote hoek  wordt uitgeblazen, wordt slechts een deel  van de mestband bereikt en is de droging plaatselijk verschillend.

Bij lucht die voldoende is voorverwarmd, zal geen condensatie optreden aan de buitenzijde van het verdeelstuk en aan de luchtkanalen onder de batterijkooi. Dit voorkomt tevens het verstoppen van de gaatjes in de leiding.

De gangbare doorsnede van de perforaties is 3 tot 5 mm. De afstand tussen de gaatjes bedraagt 10 cm hart op hart. Om stofproblemen te voorkomen gaat de voorkeur uit naar gaatjes van 5 mm of groter. Om dit luchttechnisch verantwoord uit te voeren zal de afstand tussen de gaatjes groter moeten worden dan 20 cm. Om problemen met de drukverdeling te voorkomen mag de totale oppervlakte van de perforaties per leiding niet groter zijn dan de oppervlakte van de doorsnede van de leiding.

Wanneer stallucht voor de beluchting wordt gebruikt kunnen de gaatjes verstopt raken. Een verstopping van de leiding kan worden verholpen door de gaatjes door te prikken of door een speciale spuitkop (muis) door de leiding te trekken.

Het vergroten van de gaatjes in geperforeerde leidingen kan grote drukverliezen veroorzaken. Daarom wordt aangeraden altijd de installateur of fabrikant te raadplegen.

# Bron: IKC-Veehouderij, publicatie 20-94

# Footnotes

*	Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,020 kg ammoniak per dierplaats per jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf. Bij langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt boven op deze emissiefactor nog een toeslag (6).