| STAL .., .. VLEESKUIKENOUDERDIEREN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| GEPERFOREERDE VLOER MET STROOISELDROGING GROEN LABEL BB 98.10.066 |
| versie: 25-03-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het snel drogen en droog houden van de mest die op de geperforeerde schijnvloer valt. Door de geperforeerde schijnvloer wordt continu lucht geblazen. Deze geperforeerde vloer is onder het roostergedeelte aangebracht. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1, 2) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Huisvestingssysteem | grondhuisvesting |  |  |
| Stallengte binnenwerks | variabel |  |  |
| Stalbreedte binnenwerks | variabel |  |  |
| Voerruimten e.d. | variabel |  |  |
| Bruto staloppervlak | variabel |  |  |
| Oppervlak legnesten* | variabel |  |  |
| Leefoppervlak | variabel |  |  |
| Aantal dieren | variabel |  |  |
| Bezetting | 5 – 10 dieren per m² leefoppervlak (3) |  |  |
| Staluitvoering | traditionele bovenbouw |  |  |
| Roosteroppervlak | 2/3 - 70% van het bruto-staloppervlak (het roosteroppervlak is hierbij inclusief het oppervlak van de legnesten) |  |  |
| Strooiseloppervlak | 30% - 1/3 van het bruto-staloppervlak |  |  |
| Geperforeerde schijnvloer | aangebracht onder het rooster schijnvloer en ondersteunende constructie gemaakt van kunststof, hout of metaal, of combinaties daarvan belastbaar tot 400 kg/m² (gewicht droge mest + veiligheidsmarge) opgebouwd in segmenten, grootte van de segmenten is afhankelijk van de methode van ontmesten in verband met uitmesting eventueel geen geperforeerde vloer aangebracht op de laatste 1,0 meter van de keldervloer ter hoogte van de buitenmuur |  |  |
| Beluchtingsruimte | aanwezig tussen putbodem en geperforeerde schijnvloer, hoogte minimaal 100 mm |  |  |
| Perforaties | perforaties gelijkmatig verdeeld over de vloer geen nadere eisen aan vorm perforatie doorsnede perforaties langs kortste zijde gemeten: maximaal 5 mm minimaal 20% van het totale vloeroppervlak is luchtdoorlatend |  |  |
| Beluchting | minimaal 2 beluchtingsventilatoren debiet minimaal 7 m³/dier/uur bij 90 Pascal ventilatoren moeten hoge drukweerstanden kunnen overwinnen, minimaal 90 Pascal aansturing middels frequentieregelaar aansturing ventilatoren voorzien van registratiemogelijkheid van de minimale beluchtingscapaciteit/-debiet, het cumulatieve aantal bedrijfsuren en het cumulatieve energieverbruik of opgenomen vermogen |  |  |
| Situering beluchtingsventilatoren | verschillende uitvoeringsmogelijkheden: aan beide uiteinden op de roosters verspreid over de roostervloer aan beide zijden van de legnesten verspreid over de roostervloer in lijn met de legnesten met een centraal luchtkanaal onder de nesten |  |  |
| Putuitvoering onder het rooster | minimaal 800 mm diep |  |  |
| Drinkwatervoorziening | aangebracht boven de roosters |  |  |
| Drinksysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Het gebruik van de stal* |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Beluchtingscapaciteit | minimaal 7 m³ per legkip per uur |  |  |
| Type drooglucht | stallucht |  |  |
| Registratiegegevens | de volgende gegevens moeten op enig moment afleesbaar zijn: de vereiste minimale beluchtingscapaciteit / -debiet; het cumulatieve aantal bedrijfsuren vanaf de start van de ronde het cumulatieve energieverbruik of opgenomen vermogen vanaf de start van de ronde. Het betreft hier allemaal gegevens van de beluchtingsventilatoren. Voor de registratie van de onder de eerste twee punten genoemde gegevens kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de klimaatcomputer die de beluchting stuurt. |  |  |
| Strooisellaag op geperforeerde schijnvloer | bedraagt minimaal 40 mm bij de aanvang van elke ronde |  |  |
| Afvoeren mest uit de stal | het afvoeren van gedroogde mest vanuit de kelder onder de roosters is alleen toegestaan aan het einde van elke ronde |  |  |
| Drogestofpercentage mest onder de roosters | minimaal 75 procent bij het afvoeren van de mest uit de stal |  |  |
| Emissiefactor (5) |
| 0,230 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

# Literatuur

- Anonymus, 1999, Geperforeerde vloer met strooiseldroging, stichting Groen Label, Rijswijk, Nummer BB 98.10.066.

- Anonymus, 2001, Nieuwsbrief, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 7, Nummer 2000-3/4.

- TES-info Pluimveehouderij, 1999, Oppervlaktenormen pluimveehouderij en kleine diertakken, Bureau TES, Tilburg, jaargang 4 nummer 1.

- Anonymus, 1999, Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen, De raad van de Europese Unie, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, L203, blz. 53 t/m 57, 3 augustus 1999.

- Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

# Footnotes

* 	In Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 203, d.d. 3 augustus 1999, heeft de Raad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen vastgesteld (Richtlijn 1999/74/EG van de raad van 19 juli 1999). In deze richtlijn is opgenomen dat nestoppervlakten niet tot de bruikbare oppervlakte gerekend wordt. Onder “bruikbare oppervlakte” wordt verstaan een tenminste 30 cm breed oppervlak met een helling van ten hoogste 14% met daarboven een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte (4). Evenzo beschouwt Bureau TES het oppervlak van de legnesten in stallen voor vleeskuikenouderdieren eveneens niet als leefoppervlak.

* 	De gebruiker is zelf gebaat bij het goed functioneren van het systeem. Dit voordeel kenmerkt zich door een positieve invloed op de gezondheid van mens en dier, technische resultaten, mestkwaliteit en afzetkosten van de mest.