| STAL ..., ...GESPEENDE BIGGEN NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| MEST- EN WATERKANAAL (zie ook de toelichting na de tabel) BWL 2001.14 |
| versie: 27-10-04 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door verkleining van het emitterend mestoppervlak en het opvangen van mest in water, gecombineerd met het beperken van hokemissie door te sturen in het mestgedrag en het toepassen van goed doorlatende roosters. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1, 2, 4) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding (tussen de hokken) | * boven het waterkanaal en de bolle vloer volledig dicht * boven het mestkanaal tussen de hokken een open hekwerk (volledig open of onderste deel dicht tot maximaal 300 mm boven het vloerniveau) |  |  |
| Voersysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Hokoppervlak | groter dan 0,35 m² per dierplaats |  |  |
| Hokbreedte | maximaal 1300 mm |  |  |
| Diepte/breedte verh. | groter of gelijk aan 2,1 |  |  |
| Vloeruitvoering | bolle vloersysteem |  |  |
| Aandeel dichte vloer | 45 - 55 % van het totale vloeroppervlak |  |  |
| Roostertype | metalen driekant roosters, max. 500 mm geplastificeerd metalen driekant rooster of kunststof rooster onder de voerbak boven het waterkanaal is toegestaan |  |  |
| Mestspleet | geen nadere eisen |  |  |
| Situering waterkanaal | aan de voorzijde van het hok |  |  |
| Roosteroppervlak waterkanaal | mag niet groter zijn dan het roosteroppervlak boven het mestkanaal |  |  |
| Breedte waterkanaal | minimaal 300 mm |  |  |
| Diepte waterkanaal | maximaal 700 mm |  |  |
| Verbinding mestkanaal | geen open verbinding met het waterkanaal of andere kanalen |  |  |
| Diepte mestkanaal | maximaal 700 mm |  |  |
| Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,19 m² per dierplaats |  |  |
| Diameter afvoeropeningen | minimaal 150 mm |  |  |
| Aflaat waterkanaal | aanwezigheid vereist, voorzien van een (centrale) afsluiter die vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen is |  |  |
| Aflaat mestkanaal | per mestkanaal minimaal twee afvoeropeningen (bij twee afvoeropeningen elke afvoeropening aan het uiteinde van het kanaal) |  |  |
|  | aantal afsluiters is afhankelijk van de uitvoering van het mestafvoersysteem (afsluiter per afvoeropening, centrale afsluiter per mestkanaal), elke afsluiter is vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen |  |  |
| Afvoersysteem | aanbrengen leidingensysteem voor afvoeren mest / water is niet verplicht |  |  |
|  | vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
|  | afvoersysteem van PVC: buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | afvoersysteem van PP: buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Aflaatfrequentie mestkanaal | na afloop van elke biggenopfokronde |  |  |
| Aflaatfrequentie waterkanaal | na afloop van elke biggenopfokronde |  |  |
| Waterniveau waterkanaal | minimaal 50 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe biggenopfokronde |  |  |
| Emissiefactor (4) |
| 0,33 kg NH3 per dierplaats per jaar (hokoppervlak groter dan 0,35 m² per dierplaats) |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

## Toelichting bij de beoordelingstabel

Voor het huisvestingssysteem mest- en waterkanaal bij gespeende biggen zijn in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) twee emissiefactoren opgenomen (4):

- 0,26 kg ammoniak per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m² per dierplaats;

- 0,33 kg ammoniak per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van meer dan 0,35 m² per dierplaats

De drempelwaarde van Groen Label ligt op 0,3 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Dit betekent dat toepassing van dit systeem bij een hokoppervlak van meer dan 0,35 m² per dierplaats geen Groen-Labelerkenning heeft (3, 4).

## Literatuur

1)	Anonymus, 2001, Ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal, hokoppervlak groter dan 0,35 m² per dierplaats voor gespeende biggen, Infomil, Den Haag, Rav-nummer D 1.1.4.2, BWL 2001.14

2)	Anonymus, 2001, Nieuwsbrief, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 7, Nummer 2000-3/4.

3)	Anonymus, 1998, Nieuwsbrief, stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Nummer 4-4.

4)	Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.