| Nummer systeem | BWL 2001.16.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Halfroostervloer met verkleind mestoppervlak (max. 60% van het totale hokoppervlak bestaat uit een roostervloer) |
| Diercategorie | Gespeende biggen |
| Systeembeschrijving van | Juni 2015 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2001.15 (D 1.1.5.1) van maart 2001 en BWL 2001.16 (D 1.1.5.2) van maart 2001 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van hokemissie en putemissie. Vermindering van hokemissie vindt plaats door het toepassen van goed doorlatende roosters op de mestplaats. Beperking van de putemissie vindt plaats door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak door het toepassen van een gedeeltelijk roostervloer. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Hokindeling | hokbreedte is maximaal 1300 mm |  |  |
| 1b |  | diepte/breedte verhouding is groter of gelijk aan 2,1 |  |  |
| 2a | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer met een dichte bolle vloer met zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, het roosteroppervlak aan de voorzijde van de bolle vloer is daarbij niet groter dan het roosteroppervlak aan de achterzijde van de bolle vloer |  |  |
| 2b |  | maximaal 60% van het hokoppervlak is uitgevoerd als roostervloer |  |  |
| 3a | Mestkanaal | voorzien van metalen driekant roosters |  |  |
| 3b |  | minimaal 300 mm breed |  |  |
| 3c |  | geen open verbinding met het waterkanaal of andere kanalen; in het kanaal onder de dichte vloer mag mest worden opgeslagen maar dit kanaal mag niet in open verbinding staan met het mestkanaal, alleen wanneer het mestkanaal dieper is dan 700 mm mogen tussen het kanaal onder dichte vloer en het mestkanaal stankafsluiters (sparingen in de wand tussen beide kanalen) aanwezig zijn waarbij dan overigens wel geldt dat het mestniveau boven de bovenzijde van deze afsluiters moet liggen |  |  |
| 4 | Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,21 m² per dierplaats |  |  |
| 5a | Aflaat kanalen | diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm |  |  |
| 5b |  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
| 5c |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal bij een diepte van kleiner dan of gelijk aan 700 mm, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 6 | Voersysteem | plaatsing boven de dichte vloer en / of het mestkanaal aan de voorzijde van het hok, alleen bij toepassing van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal aan de achterzijde van het zijn gesitueerd |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal als diepte kleiner dan of gelijk aan 700 mm is | in ieder geval na afloop van elke productieronde |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |
| Emissiefactor | 0,39 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Proefverslag P 1.169 van ASG (www.wageningenur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |