| Nummer systeem | BWL 2004.04.V2 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met metalen driekant roostervloer op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m² maar kleiner dan 0,27 m² |
| Diercategorie | Vleesvarkens |
| Systeembeschrijving van | September 2013 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2004.01.V1 van juni 2010, BWL 2004.04 van 15 april 2004 en BB 97.07.056 V2 van 29 oktober 1998 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van hokemissie en putemissie. Vermindering van hokemissie vindt plaats door het toepassen van goed doorlatende roosters. Beperking van de putemissie vindt plaats door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak middels het toepassen van een gedeeltelijk roostervloer met een (water- en) mestkanaal. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer met aan de voorzijde van het hok een hellende dichte vloer en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal, of; dichte bolle vloer met aan de voorzijde een roostervloer boven het waterkanaal en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal |  |  |
| 1b |  | minimaal 0,30 m² dichte vloer per dierplaats |  |  |
| 2a | Waterkanaal bij bolle vloer | roosteroppervlak boven het waterkanaal mag niet groter zijn dan het roosteroppervlak boven het mestkanaal |  |  |
| 2b |  | 1 of 2 schuine wanden, of een goot, mogen worden aangebracht |  |  |
| 2c |  | helling schuine wand t.o.v. putvloer minimaal 45° |  |  |
| 2d |  | uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ |  |  |
| 2e |  | geen open verbinding met het mestkanaal of met andere kanalen |  |  |
| 2f |  | wateroppervlak maximaal 600 mm breed bij een waterniveau van 100 mm |  |  |
| 2g |  | waterdicht uitgevoerd |  |  |
| 3a | Mestkanaal | voorzien van metalen driekant roosters |  |  |
| 3b |  | minimaal 1100 mm breed |  |  |
| 3c |  | 1 of 2 schuine wanden mogen worden aangebracht |  |  |
| 3d |  | bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer zijn aangebracht |  |  |
| 3e |  | helling t.o.v. putvloer minimaal 45° bij schuine wand tegen dichte vloer en minimaal 60° bij schuine wand tegen achterwand |  |  |
| 3f |  | uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ |  |  |
| 3g |  | geen open verbinding met andere kanalen |  |  |
| 3h |  | hoogte mestniveau is bij toepassing schuine wand(en) gerelateerd aan het emitterend oppervlak |  |  |
| 4 | Emitterend oppervlak mestkanaal | groter dan 0,18 m² maar kleiner dan 0,27 m² per dierplaats |  |  |
| 5a | Waarborg emitterend oppervlak | overloop verplicht bij toepassing schuine wand(en) in het mestkanaal |  |  |
| 5b |  | uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| 6a | Aflaat kanalen | diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm, bij mestpannen minimaal 110 mm |  |  |
| 6b |  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
| 6c |  | aflaat waterkanaal aanwezig, uitvoering volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| 6d |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 7 | Voersysteem | plaatsing boven de dichte vloer en / of het waterkanaal, alleen bij toepassing van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal zijn gesitueerd |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal | in ieder geval na afloop van elke productieronde en, indien van toepassing, tijdens de productieronde bij het bereiken van het maximaal toegestane emitterend oppervlak |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |
| b | Overloop bij schuine wand(en) in het mestkanaal | is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren |  |  |
| c | Reiniging schuine wand(en) in het mestkanaal (indien aanwezig) | na afloop van elke productieronde |  |  |
| d | Aflaatfrequentie waterkanaal (indien aanwezig) | na afloop van elke productieronde |  |  |
| e | Waterniveau waterkanaal (indien aanwezig) | minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe productieronde |  |  |
| Emissiefactor | 1,4 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Betreft een afgeleide emissiefactor van het vergelijkbare systeem met een kleiner emitterend oppervlak, zie Proefverslag P 4.22 van ASG (www.pv.wur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |