| Nummer systeem | BWL 2006.08.V1 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Mestpan onder kraamhok |
| Diercategorie | Kraamzeugen |
| Systeembeschrijving van | December 2012 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2006.08 van oktober 2006 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op beperken van putemissie door verkleining van het emitterend oppervlak in combinatie met een mestpan met regelmatige mestafvoer. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Mestpan | aangebracht onder elk kraamhok |  |  |
| 1b |  | omvat het gehele roosteroppervlak |  |  |
| 1c |  | vervaardigd van gladde en goed te reinigen materialen |  |  |
| 1d |  | diepte minimaal 50 mm aan de voorzijde (gemeten onder het rooster) |  |  |
| 1e |  | diepte minimaal 200 mm aan de achterzijde (gemeten onder het rooster) |  |  |
| 1f |  | diepste gedeelte ligt onder het achterwerk van de zeug |  |  |
| 1g |  | voorzien van hellende bodemplaat, afschot minimaal 3° naar het afvoerpunt |  |  |
| 2 | Emitterend oppervlak mestpan | maximaal 1,1 m² per dierplaats |  |  |
| 3a | Waarborg emitterend oppervlak | overloop verplicht aanbrengen |  |  |
| 3b |  | uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| 4a | Aflaat mestpannen | afvoeropening in diepste gedeelte mestpan |  |  |
| 4b |  | diameter afvoeropeningen minimaal 90 mm |  |  |
| 4c |  | diameter afvoerleiding minimaal 110 mm en maximaal 125 mm (bij de afsluiter) |  |  |
| 4d |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden. Aan de inrichting van de kraamhokken en de uitvoering van het voersysteem worden geen specifieke eisen gesteld. |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal | bij het bereiken van het maximaal toegestane emitterend oppervlak, maar ook éénmaal in de drie dagen. Tevens na afloop van elke productieronde |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |
| b | Overloop mestpan | is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren |  |  |
| Emissiefactor | 2,9 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Proefverslag P 1.201 van ASG (www.pv.wur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |