| Nummer systeem | BWL 2010.08.V2 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met metalen driekant roosters en schuine putwanden in het mestkanaal |
| Diercategorie | Guste en dragende zeugen |
| Systeembeschrijving van | September 2013 |
| Vervangt | Beschrijving BWL 2010.08.V1 van juni 2010 en BB 00.06.085 V1 van 13 december 2000 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van hokemissie en putemissie. Vermindering van hokemissie vindt plaats door het toepassen van goed doorlatende roosters. Beperking van de putemissie vindt plaats door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Hokindeling | groepshuisvesting in één van de volgende vormen: voer(lig)boxen met uitloop voersysteem in combinatie met ligplaatsen |  |  |
| 2 | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer |  |  |
| 3a | Mestkanaal | voorzien van metalen driekant roosters |  |  |
| 3b |  | één of meerdere schuine wanden moeten worden aangebracht |  |  |
| 3c |  | bij aanwezigheid één schuine wand moet deze tegen de dichte vloer zijn aangebracht |  |  |
| 3d |  | helling t.o.v. putvloer minimaal 45° bij schuine wand tegen dichte vloer |  |  |
| 3e |  | helling overige schuine wanden minimaal 60° t.o.v. de putvloer |  |  |
| 3f |  | uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ |  |  |
| 3g |  | geen open verbinding met andere kanalen |  |  |
| 3h |  | hoogte mestniveau is gerelateerd aan het emitterend oppervlak |  |  |
| 4 | Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,55 m² per dierplaats |  |  |
| 5a | Waarborg emitterend oppervlak | overloop verplicht aanbrengen |  |  |
| 5b |  | uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| 6a | Aflaat mestkanaal | diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm, bij mestpannen minimaal 110 mm |  |  |
| 6b |  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
| 6c |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 7 | Voersysteem | is gekoppeld aan de huisvestingsvorm: bij boxen met uitloop een trog aan de voorzijde van de boxen bij de andere vormen zeugenvoerstation(s) of een ander voersysteem |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal | minimaal éénmaal per twee weken en, indien van toepassing, bij het bereiken van het maximaal toegestane emitterend oppervlak |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |
| b | Overloop | is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren |  |  |
| c | Reiniging schuine wanden in het mestkanaal | na afloop van elke productieronde |  |  |
| Emissiefactor | 2,3 kg NH3 per dierplaats per jaar |
| Verwijzing meetrapport | Proefverslag P 4.42 van ASG (www.pv.wur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |