| Nummer systeem | BWL 2016.03 |
| --- | --- |
| Naam systeem | Schuine wand in het mestkanaal |
| Diercategorie | D 1.3 Guste en dragende zeugen |
| Systeembeschrijving van | Maart 2016 |
| Werkingsprincipe | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak in het mestkanaal door het toepassen van een schuine wand. |
| Gegevens project | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer |  |  |
| 1b |  | minimaal 30 % van het vloeroppervlak waar het dier over kan beschikken is uitgevoerd als een dichte vloer |  |  |
| 2a | Waterkanaal bij bolle vloer (indien aanwezig) | roosteroppervlak boven het waterkanaal mag niet groter zijn dan het roosteroppervlak boven het mestkanaal |  |  |
| 2b |  | 1 of 2 schuine wanden, of een goot, mogen worden aangebracht |  |  |
| 2c |  | helling schuine wand t.o.v. putvloer minimaal 45° |  |  |
| 2d |  | uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ |  |  |
| 2e |  | geen open verbinding met het mestkanaal of met andere kanalen |  |  |
| 2f |  | waterdicht uitgevoerd |  |  |
| 3a | Mestkanaal | 1 of 2 schuine wanden mogen worden aangebracht |  |  |
| 3b |  | bij aanwezigheid 1 schuine wand moet deze tegen de dichte vloer zijn aangebracht |  |  |
| 3c |  | helling t.o.v. putvloer minimaal 45° bij schuine wand tegen dichte vloer en minimaal 60° bij schuine wand tegen andere wand in het mestkanaal |  |  |
| 3d |  | uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ |  |  |
| 3e |  | geen open verbinding met andere kanalen; in het kanaal onder een dichte vloer mag mest worden opgeslagen maar dan mag dit kanaal niet in open verbinding staan met het mestkanaal, op de grens tussen roostervloer en dichte vloer is een wand aanwezig over de gehele diepte van het mestkanaal (dit mag de schuine wand in het mestkanaal zijn) waarbij in deze wand stankafsluiters (sparingen in de wand tussen beide kanalen op de putvloer) mogen zijn aangebracht |  |  |
| 3f |  | hoogte mestniveau is bij toepassing schuine wand(en) gerelateerd aan het emitterend oppervlak |  |  |
| 4 | Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,55 m² per dierplaats |  |  |
| 5a | Waarborg emitterend oppervlak | overloop verplicht bij toepassing schuine wand(en) in het mestkanaal |  |  |
| 5b |  | uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| 6 | Aflaat waterkanaal (indien aanwezig) kanalen | uitvoering volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| 7 | Aflaat mestkanaal | een afvoersysteem voor de aflaat van het mestkanaal mag worden aangebracht, uitvoering moet dan plaatsvinden volgens hoofdstuk rioolsysteem of hoofdstuk andere mestafvoersystemen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |
| Het gebruik van het systeem |
|  | Onderdeel | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Aflaat mestkanaal bij aanwezigheid rioolsysteem of ander mestafvoersysteem | in ieder geval na afloop van elke productieronde en, indien van toepassing, tijdens de productieronde bij het bereiken van het maximaal toegestane emitterend oppervlak |  |  |
| b | Overloop bij schuine wand(en) in het mestkanaal | is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren |  |  |
| c | Reiniging schuine wand(en) in het mestkanaal (indien aanwezig) | na afloop van elke productieronde |  |  |
| d | Aflaatfrequentie waterkanaal (indien aanwezig) | na afloop van elke productieronde |  |  |
| e | Waterniveau waterkanaal (indien aanwezig) | minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe productieronde |  |  |
| f | Mestniveau mestkanaal bij stankafsluiters | het mestniveau in het mestkanaal moet altijd boven de bovenzijde van de stankafsluiters liggen |  |  |
| Werkingsresultaat | 20% reductie ammoniakemissie |
| Verwijzing meetrapport | -A.J.A. Aarnink et all, Reductie van ammoniakemissie op vleesvarkensbedrijven via gecombineerde maatregelen, Wageningen UR Livestock Research, Rapport 366 (www.livestockresearch.wur.nl) -Groenestein, C.M., Aarnink, A.J.A., Ogink, N.W.M. Actualisering ammoniakemissiefactoren vleesvarkens en biggen, Wageningen UR Livestock Research, rapport 786 (www.livestockresearch.wur.nl) |
| Eindoordeel en opmerkingen |