| Checklist ANDER MESTAFVOERSYSTEEM bij huisvestingssysteem |
| --- |
| Behoort bij | Hoofdstuk ander mestafvoersysteem van het technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkenshouderij' |
| Checklist van | Juni 2008 |
| Vervangt | Checklist van april 2007 |
| Toepassing bij project / huisvestingssysteem |
| Inrichting |  |
| Stal |  |
| Nummer systeem |  |
| Naam systeem |  |
| Diercategorie |  |  |  |  |
| Aantal dieren |  |  |  |  |
| De technische uitvoering van het mestafvoersysteem |
|  | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Afsluiter is lekvrij in gesloten toestand, mestbestendig en niet door de opwaartse mest- / vloeistofdruk te openen |  |  |
| 2 | Via mestafvoersysteem afvoer mest naar afgesloten opvangput |  |  |
| De technische uitvoering van het afvoersysteem algemeen |
|  | Uitvoeringseis | Uitvoering project | Akkoord |
| 3 | Uitvoering in PVC-U of PP: PVC-U: * buis volgens BRL 52200 (NEN-EN 1401) (volwand buizen) of BRL 2023 (NEN-EN 13476) (drie lagen buizen), stijfheidklasse minimaal SN 4; * afvoeropeningen volgens BRL 52223; * andere hulpstukken volgens BRL 52200 (NEN-EN 1401) of BRL 2023 (NEN-EN 13476) en stijfheidklasse minimaal SN 4 Dit geldt ook voor de onderdelen van de afsluiters die wel uit een buis en/of hulpstuk (T-stuk / bocht / afvoeropening) van PVC-U zijn gemaakt. Voor andere onderdelen van de afsluiters geldt deze eis niet. PP: * buis en hulpstukken volgens BRL 9208 (NEN-EN 13476) en stijfheidklasse SN 8 Dit geldt ook voor de onderdelen van de afsluiters die wel uit een buis en/of hulpstuk (T-stuk / bocht / afvoeropening) van PP zijn gemaakt. Voor andere onderdelen van de afsluiters geldt deze eis niet. - rubberringverbindingen voor het koppelen van buizen en hulpstukken volgens BRL 2013 of NEN-EN 681 |  |  |
| 4 | Waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze lekvrij aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
| Aandachtspunten gebruik / controle mestafvoersysteem |
|  | Gebruikseis | Gebruik project | Akkoord |
| a | Lekvrije afsluiting, mest wordt vastgehouden in het kanaal |  |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |