| STAL ..., ... GESPEENDE BIGGEN NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| WX-SPOELGOTEN, GEDEELTELIJK ROOSTERVLOER GROEN LABEL BB 94.06.021 V3 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het verkleinen van het emitterend mestkelderoppervlak in combinatie met een frequente ontmesting. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Voersysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Hokoppervlak | geen nadere eisen |  |  |
| Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer |  |  |
| Aandeel dichte vloer | minimaal 0,12 m² netto per dierplaats |  |  |
| Roostertype mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Mestspleet | optioneel, breedte 30 – 50 mm |  |  |
| Breedte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Diepte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Voorziening in mestkanaal | spoelgoten, aangebracht over de gehele breedte en lengte van het mestkanaal |  |  |
| Uitvoering spoelgoot | type WX |  |  |
|  | 200 - 600 mm diep |  |  |
|  | wandhelling minimaal 60° |  |  |
|  | ronding onderin |  |  |
|  | scherpe hoek bovenzijde |  |  |
|  | r.v.s. of kunststof (glad, corrosiebestendig en niet hechtend materiaal) |  |  |
| Aanvoer spoelvloeistof | d.m.v. spoelpomp, voorzien van een urenteller, via een geautomatiseerd systeem; aanvoer naar de spoelgoot aan het uiteinde tegenover de mestafvoeropening |  |  |
| Aflaat mestkanaal | mestafvoeropening per spoelgoot of per gotensysteem in verzamelbak |  |  |
|  | vloeistofdicht afsluitende, mestbestendige en niet door de mestdruk te openen afsluiter in elke mestafvoeropening of een sifon per gotensysteem of stal |  |  |
|  | vanuit verzamelbak afvoer mest via een mestafvoerleiding naar een opvangput buiten of onder de stal |  |  |
|  | diameter afvoeropening minimaal 150 mm |  |  |
|  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
|  | vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
|  | afvoersysteem van PVC: buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | afvoersysteem van PP: buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Mestbehandeling | geen nadere eisen |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Spoelfrequentie | tweemaal daags moet de mest uit de goten worden verwijderd door het openen van de afsluiters en het spoelen met de dunne mestfractie |  |  |
| Mestniveau spoelgoten | maximaal 50 mm |  |  |
| Dunne mestfractie | deze mag maximaal 5 procent droge stof bevatten |  |  |
| Emissiefactor |
| 0,24 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |