| STAL ..., ... VLEESVARKENS, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| MESTOPVANG IN WATER GROEN LABEL BB 95.10.029 V3 |
| versie 25-03-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het verminderen van hokemissie door toepassing van goed doorlatende roosters, alsmede het beperken van putemissie door de mest op te vangen in water gecombineerd met een beperkt emitterend mestkelderoppervlak. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1, 2) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Voersysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Hokoppervlak | geen nadere eisen* |  |  |
| Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer |  |  |
| Aandeel dichte vloer | minimaal 0,30 m² netto per dierplaats |  |  |
| Voorste mestkanaal | mag worden aangebracht |  |  |
| Roostertype voorste mestkanaal | betonnen roosters of metalen driekant roosters |  |  |
| Breedte voorste mestkanaal bij betonnen roosters | maximaal 750 mm |  |  |
| Breedte voorste mestkanaal bij metalen driekant roosters | geen nadere eisen |  |  |
| Roostertype achterste mestkanaal | metalen driekant roosters |  |  |
| Mestspleet | optioneel, breedte 80 – 100 mm |  |  |
| Vloer mestkanaal | glad afgewerkt |  |  |
| Diepte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Aanvoer water naar het mestkanaal | voorzien van een automatische regeling per mestkanaal bij één mestkanaal per centrale afsluiter; bij twee mestkanalen per centrale afsluiter hoeft maar één automatische regeling voor de twee mestkanalen gezamenlijk aanwezig te zijn |  |  |
|  | per afdeling voorzien van een geijkte waterpulsmeter; of een geijkte waterpulsmeter per stal bij de aanwezigheid van een waterdoseercomputer, in dat geval dient deze computer een meet- en registratiemogelijkheid per afdeling te hebben |  |  |
|  | voor elke waterpulsmeter moet een filter zijn geplaatst met een doorlaat kleiner dan 1,0 mm |  |  |
| Regeling afvoer verdunde mest | automatisch of handmatig* |  |  |
| Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,45 m² per dierplaats bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m² per dierplaats maximaal 0,68 m² per dierplaats bij een hokoppervlak van meer dan 0,8 m² per dierplaats |  |  |
| Diameter afvoeropeningen | minimaal 150 mm |  |  |
| Diameter afvoerleiding | minimaal 200 mm |  |  |
| Aflaat mestkanaal | rioolsysteem vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
|  | rioolsysteem van PVC: buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | rioolsysteem van PP: buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | minimaal één centrale afsluiter per rij hokken, afsluiter is vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen |  |  |
|  | V-vormige aansluiting bij twee mestkanalen per afsluiter |  |  |
|  | via rioolsysteem afvoer mest naar een gesloten opvangput |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Afvoerfrequentie | afvoer mest / watermengsel uit de mestkanalen als de betreffende mestkanalen volledig zijn gevuld; ook het afvoeren van het mest / watermengsel als het kanaal niet volledig is gevuld, is toegestaan. Het afvoeren van de mest gaat frequent en restloos |  |  |
| Aanvoer water | direct na iedere aflaat van het mest / watermengsel uit het betreffende mestkanaal door middel van de automatische regeling |  |  |
| Vloeistofniveau mestkanaal | voor minimaal de helft gevuld met water; alleen tijdens het moment van vervangen van het mest / watermengsel door nieuwe opvangvloeistof (water) is een lager vloeistofniveau toegestaan |  |  |
| Droge stofgehalte mest / watermengsel | dient altijd lager te zijn dan 7 procent |  |  |
| Waterverbruik | minimaal 1,0 m³ per dierplaats per jaar |  |  |
| Registratie | ten behoeve van een controle op het functioneren van de watervulling van de mestkanalen moeten de volgende gegevens worden geregistreerd: de uitvoerdatum en resultaten van de jaarlijkse controle (zie bij onderhoudscontract); de stand van de watermeter op het moment van de nulsituatie en de jaarlijkse controle; bij de afwezigheid van een waterdoseercomputer moeten deze gegevens per afdeling worden geregistreerd; de begin- en einddata van de mestronden per afdeling Bovenstaande gegevens moeten worden vastgelegd in een register of logboek*. In het geval sprake is van een waterdoseercomputer moet deze per afdeling een uitdraai kunnen geven van het waterverbruik, zowel over de laatste 8 weken als over het afgelopen jaar |  |  |
| Onderhoudscontract | met de leverancier van het systeem, of een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige, moet een onderhoudscontract zijn afgesloten waarbij éénmaal per jaar controle en onderhoud van het systeem plaatsvindt. Speciale aandacht dient bij deze controle uit te gaan naar de automatische waterdosering en de watermeters |  |  |
| Emissiefactor (3) |
| 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar (hokoppervlak maximaal 0,8 m² per dierplaats) 1,5 kg NH3 per dierplaats per jaar (hokoppervlak meer dan 0,8 m² per dierplaats) |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

Literatuur

- Anonymus, 1999, Mestopvang in water in combinatie met metalen driekantroostervloer voor vleesvarkens, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Nummer BB 95.10.029 V3.

- Anonymus, 2001, Nieuwsbrief, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 7, Nummer 2000-3/4.

- Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

# Footnotes

*	Let op. Het voor de varkens beschikbare hokoppervlak is wel bepalend voor de toe te passen emissiefactor.

*	Afvoer van de verdunde mest uit het mestkanaal is pas nodig als het mestkanaal volledig is gevuld.

* 	Met behulp van deze gegevens, in samenhang met de inhoud van de mestkanalen bij het vereiste waterniveau, is na te gaan of voldoende water is gebruikt voor het vullen van de mestkanalen. De inhoud van de mestkanalen behoeft daarbij éénmalig te worden vestgesteld. Het gaat hier om de inhoud bij een waterniveau dat gelijk ligt aan de helft van de netto diepte van de mestkanalen Deze is afhankelijk van de maatvoering van het mestkanaal in de betreffende praktijksituatie.