| STAL ..., ...KRAAMZEUGEN, NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| MEST- EN WATERKANAAL (zie toelichting na de tabel) EMISSIE-ARM |
| versie: 27-10-04 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissies door de biggenmest op te vangen in water en de zeugenmest op te vangen in een smal mestkanaal. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringeis (1, 2) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Opstelling hok | geen nadere eisen |  |  |
| Situering zeug in hok | geen nadere eisen |  |  |
| Afstand voorkant zeugenbox tot uitsparing | bij rechte opstelling max. 1600 mm bij diagonaal opstelling max. 1700 mm (incl. muurtje) |  |  |
| Vloeruitvoering | volledig of gedeeltelijk rooster |  |  |
| Roostertype | metaal of kunststof |  |  |
| Diepte mestkelder | maximaal 500 mm |  |  |
| Scheidingswand in kelder | vloeistofdicht |  |  |
| Afwerking bovenzijde scheidingswand | geen nadere eisen |  |  |
| Hoogte scheidingswand | geen nadere eisen |  |  |
| Breedte mestkanaal | min. 200 mm en max. 300 mm |  |  |
| Breedte uitsparing | min. 600 mm en max. 700 mm |  |  |
| Oppervlak mestkanaal | maximaal 0,80 m² per dierplaats |  |  |
| Diameter afvoeropeningen | minimaal 160 mm |  |  |
| Aflaat waterkanaal | aanwezigheid vereist, voorzien van een (centrale) afsluiter die vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen is; bij gesloten afsluiter moet de vloeistof in het waterkanaal worden vastgehouden |  |  |
| Aflaat mestkanaal | één afvoeropening per zeug of per tweetal zeugen |  |  |
|  | afvoeropening ligt maximaal 500 mm uit hart van de box |  |  |
|  | (centrale) afsluiter die vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen is |  |  |
| Rioolsysteem | aanbrengen rioolsysteem voor afvoeren mest / water is niet verplicht |  |  |
|  | vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
|  | rioolsysteem van PVC: buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | rioolsysteem van PP: buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Aflaatfrequentie mestkanaal | bij het bereiken van een mestniveau die gelijk is aan de hoogte van de scheidingswand tussen het waterkanaal en het mestkanaal*, maar minimaal na afloop van elke ronde |  |  |
| Aflaatfrequentie waterkanaal | na afloop van elke ronde* |  |  |
| Waterniveau waterkanaal | minimaal 50 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe ronde |  |  |
| Emissiefactor (5) |
| 4,0 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

Toelichting

Voor het huisvestingssysteem mest- en waterkanaal voor kraamzeugen is in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) een emissiefactor van 4,0 kg ammoniak per dierplaats per jaar opgenomen (5). Daarbij is aangegeven dat dit huisvestingssysteem voormalig erkend was als Groen Label onder het nummer BB 95.12.032. Per 1 juli 1999 is de Groen-Labelerkenning van dit huisvestingssysteem ingetrokken (3). Dit betekent dat sinds 1 juli 1999 geen vergunning Wet milieubeheer meer kan worden afgegeven voor dit huisvestingssysteem als Groen-Labelstal (4). Voor wat betreft de uitvoerings- en gebruikseisen is aangesloten bij de eisen die op de Groen-Labelstalbeschrijving van dit huisvestingssysteem staan.

### Literatuur

1)	Anonymus, 1995, Ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal voor kraamzeugen, stichting Groen Label, Deventer, Nummer BB 95.12.032.

2)	Anonymus, 2001, Nieuwsbrief, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 7, Nummer 2000-3/4.

3)	Anonymus, 1999, Besluit wijziging grenswaarden Groen Label, Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's-Gravenhage, Staatscourant 60, 26 maart 1999.

4)	Anonymus, 1999, Nieuwsbrief, stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 6 nummer 1.

5)	Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.

# Footnotes

* 	Het is niet toegestaan dat mest vanuit het mestkanaal het waterkanaal instroomt. Daarom moet direct worden overgegaan tot het aflaten van de mest wanneer het mestniveau in het mestkanaal de bovenzijde van de scheidingswand tussen het waterkanaal en het mestkanaal bereikt.

* 	Op de stalbeschrijving is aangegeven dat het waterkanaal middels afsluiters moet worden afgelaten in het mestkanaal. Dit is te realiseren door het plaatsen van afvoeropeningen met afsluiters in de scheidingswand tussen het mestkanaal en het waterkanaal. Echter, een evengoed alternatief is de aflaat van de vloeistof uit het waterkanaal via één of meerdere afvoeropeningen met een afsluiter,  rechtstreeks naar de onderliggende opslagkelder of via de hoofdleiding van het rioolsysteem naar opvangput. Bij dit alternatief is het aflaten van de vloeistof uit het waterkanaal in het mestkanaal derhalve niet vereist.