| STAL ..., ...GESPEENDE BIGGEN NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| MEST- EN WATERKANAAL (zie ook de toelichting na de tabel) GROEN LABEL BB 96.03.033 V2 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door verkleining van het emitterend mestoppervlak en het opvangen van mest in water, gecombineerd met het beperken van hokemissie door te sturen in het mestgedrag en het toepassen van goed doorlatende roosters. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding (tussen de hokken) | * boven het waterkanaal en de bolle vloer volledig dicht * boven het mestkanaal tussen de hokken een open hekwerk (volledig open of onderste deel dicht tot maximaal 300 mm boven het vloerniveau) |  |  |
| Voersysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Hokoppervlak | geen nadere eisen |  |  |
| Hokbreedte | maximaal 1300 mm |  |  |
| Diepte/breedte verh. | groter of gelijk aan 2,1 |  |  |
| Vloeruitvoering | bolle vloersysteem |  |  |
| Aandeel dichte vloer | 45 - 55 % van het totale vloeroppervlak |  |  |
| Roostertype | metalen driekant roosters, max. 500 mm geplastificeerd metalen driekant rooster of kunststof rooster onder de voerbak boven het waterkanaal is toegestaan |  |  |
| Mestspleet | geen nadere eisen |  |  |
| Situering waterkanaal | aan de voorzijde van het hok |  |  |
| Breedte waterkanaal | minimaal 300 mm |  |  |
| Diepte waterkanaal | maximaal 500 mm |  |  |
| Verbinding water- en mestkanaal | geen open verbinding |  |  |
| Diepte mestkanaal | maximaal 500 mm |  |  |
| Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,13 m² per dierplaats |  |  |
| Diameter afvoeropeningen | minimaal 150 mm |  |  |
| Aflaat waterkanaal | aanwezigheid vereist, voorzien van een (centrale) afsluiter die vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen is |  |  |
| Aflaat mestkanaal | per mestkanaal minimaal twee afvoeropeningen (bij twee afvoeropeningen elke afvoeropening aan het uiteinde van het kanaal) |  |  |
|  | aantal afsluiters is afhankelijk van de uitvoering van het mestafvoersysteem (afsluiter per afvoeropening, centrale afsluiter per mestkanaal), elke afsluiter is vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen |  |  |
| Afvoersysteem | aanbrengen leidingensysteem voor afvoeren mest / water is niet verplicht |  |  |
|  | vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
|  | afvoersysteem van PVC: buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | afvoersysteem van PP: buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Aflaatfrequentie mestkanaal | na afloop van elke biggenopfokronde |  |  |
| Openen afsluiters mestkanaal | beurtelings* |  |  |
| Aflaatfrequentie waterkanaal | na afloop van elke biggenopfokronde |  |  |
| Waterniveau waterkanaal | minimaal 50 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe biggenopfokronde |  |  |
| Emissiefactor |
| 0,26 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

## Toelichting bij de beoordelingstabel

Voor het huisvestingssysteem mest- en waterkanaal bij gespeende biggen zijn in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) twee emissiefactoren opgenomen:

- 0,26 kg ammoniak per dierplaats per jaar bij een oppervlak van het mestkanaal van maximaal 0,13 m² per dierplaats;

- 0,33 kg ammoniak per dierplaats per jaar bij een oppervlak van het mestkanaal van maximaal 0,19 m² per dierplaats

De drempelwaarde van Groen Label lag op 0,3 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Dit betekent dat toepassing van dit systeem bij een oppervlak van het mestkanaal van maximaal 0,19 m² per dierplaats geen Groen-Labelerkenning heeft.

# Footnotes

* 	De eis van het beurtelings openen van de afsluiters is het mestkanaal is enkel van toepassing in die situaties dat per mestkanaal minimaal twee afvoeropeningen zijn aangebracht waarbij elke afvoeropening van een afsluiter is voorzien. Bij het toepassen van een rioolsysteem voor het aflaten van de mest is deze gebruikseis niet van toepassing. Immers, bij een rioolsysteem is slechts sprake van één centrale afsluiter per mestkanaal. In dat geval is het niet mogelijk om per mestkanaal de afsluiters beurtelings te openen. Met een rioolsysteem is een restloze ontmesting van het mestkanaal mogelijk als dit systeem overeenkomstig de daarvoor geldende eisen is aangelegd. Deze eisen zijn opgenomen in notitie “Rioolsysteem voor de afvoer van mest” van Bureau TES.