| STAL ..., ... KRAAMZEUGEN NIEUWBOUW/RENOVATIE |
| --- |
| GENU-VAC-SPOELGOTEN GROEN LABEL BB 93.11.012 V2/A 99.11.077 |
| versie: 22-03-02 |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het verkleinen van het emitterend mestkelderoppervlak in combinatie met een frequente ontmesting. |
| De technische uitvoering van de stal |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis (1, 2) | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer of een volledig roostervloer |  |  |
| Roostertype | geen nadere eisen |  |  |
| Breedte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Diepte mestkanaal | geen nadere eisen |  |  |
| Voorziening in mestkanaal | spoelgoten, aangebracht over de gehele breedte en lengte van het mestkanaal |  |  |
| Afstand tussen onderzijde spoelgoot en putvloer | maximaal 50 mm |  |  |
| Uitvoering spoelgoot | type Genu-Vac |  |  |
|  | 200 - 600 mm diep |  |  |
|  | wandhelling minimaal 60° |  |  |
|  | ronding onderin |  |  |
|  | scherpe hoek bovenzijde |  |  |
|  | kunststof (glad, corrosiebestendig en niet mest aanhechtend) |  |  |
| Aanvoer spoelvloeistof | d.m.v. een spoelpomp, voorzien van een urenteller, via een geautomatiseerd systeem; aanvoer naar de spoelgoot aan het uiteinde tegenover de mestafvoeropening |  |  |
| Aflaat mestkanaal | mestafvoeropening per spoelgoot of per gotensysteem in verzamelbak |  |  |
|  | vloeistofdicht afsluitende, mestbestendige en niet door de mestdruk te openen afsluiter in elke mestafvoeropening of een sifon per gotensysteem of stal |  |  |
|  | vanuit verzamelbak afvoer mest via een mestafvoerleiding naar een opvangput buiten of onder de stal |  |  |
|  | diameter afvoeropening minimaal 150 mm |  |  |
|  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
|  | vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
|  | afvoersysteem van PVC: buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | afvoersysteem van PP: buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Mestbehandeling | geen nadere eisen |  |  |
| Het gebruik van de stal |
| Onderdeel | Gebruikseis (1) | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Spoelfrequentie | tweemaal daags moet de mest uit de spoelgoten worden verwijderd door het openen van de afsluiters en het spoelen met de dunne mestfractie |  |  |
| Mestniveau spoelgoten | maximaal 50 mm |  |  |
| Dunne mestfractie | deze mag maximaal 5 procent droge stof bevatten |  |  |
| Emissiefactor (3) |
| 3,3 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |

### Literatuur

1)	Anonymus, 1999, Genu-Vac-spoelgotensysteem met dunne mest voor kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen), Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Nummer BB 93.11.012 V2/A 99.11.077.

2)	Anonymus, 2001, Nieuwsbrief, Stichting Groen Label, Rijswijk (Z.H.), Jaargang 7, Nummer 2000-3/4.

3)	Nieuwste versie van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.